I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к  зданию (участка)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»

Иланский район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная д.3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  |  | неровная поверхность | К, С, О | - ремонт поверхности покрытия к главному входу | ТР |
|  |  |  |  |  | отсутствуют бордюры и тактильные направляющие разметки | С | установить бордюры и тактильные направляющие разметки |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус наружный | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации ( вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория прилегающая к участку | ДУ (К, О, С, Г, У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР, ситуационная помощь, текущий ремонт. |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в  здание

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»

Иланский район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная д.3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | нет поручней | О, С | установить поручни |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует кнопка вызова персонала | К, О, С | установить кнопку вызова |  |
|  |  |  |  |  | не дублируется подъемными устройствами | К | установить пандус |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  | нет ограждения | все | Установить оградительные поручни |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | отсутствует тактильная предупреждаю щая разметка | С | установить тактильную плитку перед дверью по ширине проема |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации ( вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Входа в здание | ДВ-И (У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт. |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей)  движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»

Иланский район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная д.3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | не дублируется подъемными устройствами | К | установить пандус / приобрести ТСР | ситуационная помощь |
| 3.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | да |  |  | информация о помещении отсутствует, в т.ч. с дублирование м рельефными знаками | все | Разместить информацию с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | не оборудованы пути эвакуации для инвалидов | К, С, О | оборудовать пути эвакуации для инвалидов |  |
| 3.7 . | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации ( вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И |  |  | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь. |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»

Иланский район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная д.3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | не оборудованы и не обозначены зоны оказания услуг для инвалидов | К, О, Г | Оборудовать места для инвалидов |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 . | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации ( вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И |  |  |  |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»

Иланский район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная д.3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | не оборудованы санитарно- гигиенические | К, О, С | обустроить туалетные помещения для МГН в соответствии с нормативом | реконструкция |
| 5.2 | Душевая (ванная комната) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Гардеробная | есть |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 . | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации ( вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И |  |  |  |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»

Иланский район, с.Южно-Александровка, ул.Школьная д.3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  | отсутствует информация об оси на калитках перед входом | все | установить информацию об оси на калитках перед входом; | индив идуал ьное реше ние с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Информация (способ ее подачи) не приспособлен а для инвалидов | Г | установить индукционну ю систему (переносную) |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствует тактильная информация перед входом | С | нанести тактильную информацию |  |
| 6.4 . | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности ( к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К, О, У) |  |  |  |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Комментарий к заключению: